## Slide 1: 2010年度 GreenETChallenge案
2010年3月30日
QUEST 山下

## Slide 2: 修正履歴
日付 | 修正者 | 内容 | 備考
2010/3/30 | 山下 | ・初版 | 

## Slide 3: 基本モデル仕様変更
従来（２月仕様）
  ボタン押下でスタート、もう一回押下でストップ
    スタートはOKだが、ストップを押す時にモータの振動で続けて２回押すことがありその結果、消費電力表示が消えることが多々あった。
  7segLEDで消費電力を表示
    LEDは結構電力を食う。表示が薄くて見えない。一度消えると記録が見れない。大会仕様としては致命的
  回生ブレーキ無し
    モータを電子制御で止めても慣性である程度走ってしまうので、機敏な制御がやりにくい
  CPU電源をモータ電源からとっていた
    モータ電源の電圧がだんだんと低下していくと、計測部が暴走することがあった

## Slide 4: 基本モデル仕様変更
今回（３月仕様）
  パソコンから無線（Xbee）でスタート、ストップを操作
    Windowsのプログラムで操作できるようになり快適
  消費電力は無線でシリアル転送
    制御部のデバッグ情報も転送できるようになりデバッグが楽になった
  回生ブレーキを追加
    FET(電界効果トランジスタ)を２個追加することにより惰性時よりもブレーキがかかるようになった
  CPU電源を別に用意
    モータ電源が減っても、計測部はきちんと動作
  仕様変更により、電池が増加したので筺体の見直しが必要になった
    現在は、動作確認優先のため不格好になっているが将来的には小さくしたい。

## Slide 5: ４月以降の計画案
下記１）～３）を実施する
  １）運営会議（有志）
    主にルール作りや運営のための会議
    ２周間に一度くらいの開催
    提案はQUESTで作成しそれを審議（有志の負担減らす）
  ２）技術説明会＋試走会（有志＋選手）
    QUESTで作成してきた基本モデルの説明会
    ハードから、ソフトまで、月１回の開催（５月から８月まで開催。計４回）
    試走会のコースを設置して、説明会の後自由走行（５月は無理ぽいので６月以降）
  ３）９月末にGreenETChallenge実施
    小さいながらも大会形式で行いたい